objekt: 		VZDRŽEVALNA DELA NA LC310031 Vosek-Jarenina-Šentilj

od km 3+812 do km 5+414

## investitor: 	OBČINA PESNICA,

## Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru

parc. št.:  	VAJGEN in POLIČKI VRH

št. načrta: 	2004

- SPLOŠNI PODATKI

I.1. Podatki o investitorju in zasnova

Investitor občina Pesnica, namerava rekonstruirati javno cesto LC310031 Vosek-Jarenina-Šentilj. Za predvideno območje je bila izdelana projektna naloga št. 34406-61/2013-1 in lokacijska informacija št. 35007/102/2013_1_DV.

Cesta je kategorizirana kot lokalna cesta. Celoten odsek je dolg 7.793m in se nahaja v KS Jarenina. Začetek ceste se navezuje na regionalno cesto R3/749, konča pa se z navezavo na lokalno cesto občine Šentilj v nadaljevanju pa na regionalno cesto R2/437.

Zaradi velikosti ceste, se projektiranje deli v faze. Ta načrt zajema cesto v dolžini 1.602m in sicer od km 3+812 do km 5+414 (Knuplež-Dveri Pax).

Pri projektiranju smo uporabili naslednjo zakonodajo: Zakon o cestah (Ur.l. RS, št. 109/2010), Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 133/2006, 37/2008 in 56/2008), Uredba o kategorizaciji državnih cest (Ur.l. RS št.33/1998, 48/1999, 102/1999, 69/2000, 79/2000, 97/2000, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 95/2002, 18/2003, 65/2003, 119/2003, 131/2004 Odl.US: U-I-96/02-20, 86/2005, 118/2005, 71/2006, 98/2006, 116/2007), Uredba o emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih cest (Ur.l. RS št.47/05), Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS št. 91/2005 in 26/2006), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS št. 46/2000, 110/2006, 49/2008), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah(Ur.l. RS št. 110/2006), Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS št. 55/2008), Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ur.l. RS št. 106/2011), Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (U.l. RS št. 86/09) Tehnična specifikacija za javne ceste (TSC 02.210:2008), Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (DRSC 2003), Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. list RS, št. 35-1518/98, št. 48-2/98, št. 76-3783/98, 64-3098/99, št. 41-2390/2001), TSC 02.401:2012 Označbe na vozišču, Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, Prometnotehniški inštitut 1991) – kot pomoč pri projektiranju in Interna navodila za postopke pri izdaji soglasij za priključke na državne ceste in pregledu projektne dokumentacijeza prikjučke na državne ceste (DRSC, oktober 2001) – kot pomoč pri projektiranju.

I.2. Opis obstoječega stanja

LC310031 se nahaja v KS Jarenina in meri v dolžino 7.793m. Obravnavana dolžina faze 3/1 pa meri 1.602m. Na  jugu se navezuje na cesto R3/749, na severu pa na občinsko cesto občine Šentilj, v nadaljevanju pa na cesto R2/437. Obstoječe vozišče je široko cca 4.2m.

Asfaltno vozišče je v slabem stanju, pri vizualnem pregledu je ugotovljena močna mrežasta razpokanost, ki po oceni obsega cca 75% celotne asfaltne površine. Veliko je udarnih jam, levi in desni rob ceste se lomi in s tem večajo luknje v bankinah. Kot je razvidno iz ogleda, je bila cesta že večkrat sanirana, ki pa sedaj samo poslabšuje vozne lastnosti. Na podlagi pregleda je za sklepati, da obstoječa voziščna konstrukcija nima zadostne nosilnosti in zmrzlinske odpornosti oziroma je dotrajana. Planska doba ceste je krepko prekoračena, saj je cesta bila izvedena v 70. letih.

Obstoječi par avtobusnih postaj je opuščen. Prav tako nobeden priključek na cesto nima izvedene odvodnje in tako iz njih priteka voda direktno na vozišče. Odvodnja ceste je delno urejena, obstoječi jarki so vzdrževani, prav tako prepusti. Obstoječi požiralniki pa so vprašljivi, saj se v deževnih dnevih nabira voda  ob robovih.

Obstoječi elementi ceste so ugodni za hitrost do 50km/h.

Na posameznih odsekih je nevarnost prečkanja divjadi, ki pa je ustrezno označeno.

Fotografije obstoječega stanja:

| Slika 1: Pogled proti Šentilju na začetku obnove. | Slika 2: Krivine brez razširitev, odlomljeni robovi ceste. |
| --- | --- |
| Slika 3: Ozka cesta, pokrpane luknje. | Slika 4: Krivine brez razširitve, odlomljeni robovi ceste. |

I.3. Predhodna dokumentacija

Za izdelavo tehnične dokumentacije IzN je bila izvedena dokumentacija:

- Geodetski načrt, marec 2020, izdelovalec: GS Dean Kobale s.p.

- Projektna naloga (občina Pesnica, št. 34406-61/2013-1)

- Lokacijska informacija (občina Pesnica, št. 35007/102/2013 1 DV, z dne 9.12.2013)

- Prostorski akti občine Pesnice:

Dolgoročni plan obč. Maribor-Pesnica 1986-2000 (MUV št. 4/86, 6/88, 6/98)

Dolgoročni plan obč. Maribor-Pobrežje 1986-2000 (MUV št. 4/86, 17/87)

Dolgoročni plan obč. Maribor 1986-2000 (MUV št.1/86, 16/87-pop, 7/93, 6/98)

Družbeni plan občine Maribor-Pesnica 1986-2000 (MUV št. 1/87, 6/98)

Družbeni plan občine Maribor-Pobrežje 1986-2000 (MUV št. 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94, 6/98)

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorkih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Pesnica (MUV št. 18/99, 13/2002, 27/2004, 20/2012)

- Prostorski ureditveni pogoji PUP:

Odlok o PUP v občini Pesnica (MUV, št. 13/2000, 18/2001)

- Veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi

- OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

II.1. SPLOŠNO

# V dogovoru z naročnikom in predani projektni nalogi, se predvidi rekonstrukcija lokalne ceste pod naslednjimi pogoji (upoštevajoč sanacijo FAZE 1):

# - rekonstrukcija ceste v skupni dolžini 1.602m

# - izdelava odvodnje ceste

# - Elementi za projektiranje ceste so:

# 1. po funkciji:  Dostopna cesta

# 2. po vrsti: Lokalna cesta

# 3. srečanje merodajnih vozil za razširitev je avtomobil in avtobus

# Tako dobimo Vr=60km/h, širina voznih pasov je 2x2.50m, širina bankin je 2x0.75m

# Normalni profil:

| bankina/mulda/berma | 0.50 – 0.75m |
| --- | --- |
| vozišče | 2.50 – 2.885m |
| vozišče | 2.50 – 2.885m |
| bankina/mulda/berma | 0.50 – 0.75m |
| skupaj: | 6.00 – 7.27m |

II.2. 	Prometni podatki

# Podatke o prometnih obremenitvah na obravnavanem odseku lokalne ceste smo s štetjem prometa. Štetje je bilo opravljeno na običajen dan s števnim mestom v km 2+750 – POVZETO IZ FAZE 1.

| Motorji | 11 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Osebna vozila (OV) | 261 | 0.00003 | 0.00783 |
| Avtobusi (BUS) | 25 | 0.85 | 21.25 |
| Lahki tovornjaki (LT) | 55 | 0.005 | 0.275 |
| Srednje težki tovornjaki (ST) | 29 | 0.25 | 7.25 |
| Težki tovornjaki (TT) | 16 | 1.35 | 21.6 |
| Tovornjaki s prikolico | 6 | 1.25 | 7.5 |
| Skupaj |  |  | 403 |  |  |
| Td= |  |  |  |  | 57.88 |

# Tabela 1: Prometna obremenitev na podlagi opravljenega štetja

II.3.	Geodetske podloge

Pri izdelavi načrta PZI smo uporabili obstoječi kartni material TTN 1:5000 in obstoječe katastrske podloge v M 1:2500.

Za podrobnejšo izdelavo pričujoče projektne dokumentacije, smo pridobili še geodetski načrt terena. Geodetski načrt je izdelalo podjetje GS Den Kobale s.p. iz Lenarta.

II.4.	Konfiguracija terena in geološki pogoji

Obravnavana trasa ceste poteka po dolini ravninskega terena. Po celotnem odseku imamo vzpone in padce vzdolž celotne ceste. Na pretežnem delu trase je v nivoju raščenega terena ali v nižjem nasipu. Na desni strani imamo v večini vkopano brežino, na levi pa nasipno brežino. Plazovitih brežin nismo zaznali in niso vidne.

Stanje asfaltne voziščne konstrukcije je zelo slabo. Asfaltna utrditev je močno razpokana, mestoma se lušči, izvedenih je precej krp. Večjih posedkov in deformacij nismo zaznali. Odvodnjavanje površinskih vod poteka preko bankin, v zemeljski jarek ali na okoliški teren.

II.5.	Geologija in dimenzioniranje voziščne konstrukcije (povzetek)

Po predloženem geološko-geomehanskem elaboratu št. GM 12/2014 BLAN d.o.o. (projektant ga je pridobil v uporabo od naročnika) je razvidno, da so temeljna tla sestavljena iz glineno-meljnih zemljin (CBR 3%). Obstoječi enoslojni asfalt debeline med 6 do 8 cm. Zgornji nosilni sloj je iz prodca v debelini cca 30-45cm cm.

II.6.	Hidrološke in vodnogospodarske razmere

V območju predvidenih posegov ni vodotokov, oziroma ga ne prečkamo in se ne približujemo njegovemu vplivu. Ob cesti so urejeni le odprti jarki, ki so speljani ob levem robu ceste, s prepusti, ki se stekajo v jarke in nato v Jareninski potok. Jarki so preko lokalne ceste povezani s prepusti fi 60cm na priključkih pa s prepusti fi40cm ali manj. Odvodnjavanje površinskih vod poteka preko bankin, v zemeljski jarek ali na okoliški teren, mestoma je neurejeno. Bankine so uničene, kar povzroča zastajanje vode ob vozišču.

II.7.	Faznost izgradnje

Faze niso predvidene.

- TEHNIČNI PODATKI

III.1. Opis posega

Predvidena je rekonstrukcija ceste, v širini 5m, vključno z razširitvami, bankinami in odvodnjo. Na začetku rekonstrukcije se naveže za naseljem Jarenina, na koncu pa se zaključi pred AP v Poličkem vrhu.

III.2.	Vrsta in pomen ceste

V našem primeru gre za lokalno cesto, ki povezuje vaška središča in manjše zaselke. Z rekonstrukcijo ceste, se bo povečala tudi varnost pešcev in kolesarjev, predvsem pa udobnost same vožnje. Nova cesta bo po vrsti dostopna cesta, ki bo povezovala razne javne poti in manjša naselja.

III.3.	Trasirni elementi

Zaradi dviga nivelete ceste za povprečno 20cm in bogatejših cestnih elementov, smo vklop ceste v obstoječe stanje prilagodili predpisanim vrednostim vertikalnih elementov ceste za dano projektno hitrost.

Hitrost administrativno omejimo na 60km/h, temu primerno so uporabljeni elementi projektiranja.

V skladu s Pravilnikom o projektiranju cest, 6. člen pravilnika razvršča ceste:

- glede na prometno tehnično razvrstitev je to dostopna cesta,

- glede na vrsto ceste, je to lokalna cesta, namenjena za vso vrsto cestnega prometa.

- planska doba je 20 let

Projektna hitrost:

Merodajna projektna hitrost za katero smo določili elemente ceste je Vp=60 km/h.

Horizontalni elementi:

So ustrezni za projektno hitrost Vp=60km/h po celotni trasi, zaporedne krivine se označijo z vertikalno signalizacijo.

Vertikalni elementi:

So ustrezni za projektno hitrost Vp=60 km/h po celotni trasi. Vzdolžni naklon je do 10%.

Prečni skloni:

Prečni skloni ceste se izvedejo enostransko, prilagojeni glede na računsko hitrost in na nove horizontalne in vertikalne elemente ceste. V našem primeru znašajo prečni skloni do 5.00% v krivinah.

III.4.	Ureditev peš in kolesarskega prometa

Po celotni trasi rekonstruirane ceste, se predvidi vodenje kolesarskega prometa po vozišču, prav tako pešci.

III.5.	Prehod za pešce in kolesarje

Ni predvideno.

III.6.	Karakteristični profil

V skladu s Pravilnikom o projektiranju cest spada obravnavana cesta glede na prometno tehnično razvrstitev med dostopne ceste, kjer znaša širina voznih pasov 2 x 2.50m.

Karakteristični profili ceste so naslednji:

Karakteristični profil A:

- Brežina		0.50 - 3.80 m

- Koritnica		0.50 m

- Vozišče		5.00 - 5.85 m

- Bankina		0.75 m

- Brežina		0.50 – 4.50 m

skupaj 					7.25 – 15.40 m

Karakteristični profil B:

- Brežina		0.50 - 4.00 m

- Jarek		0.40 m

- Brežina		0.50 - 1.50 m

- Vozišče		5.00 - 5.85 m

- Bankina		0.75 m

- Brežina		0.50 – 4.00 m

skupaj 					7.65 – 16.50 m

Karakteristični profil C:

- Brežina		0.50 - 4.00 m

- Jarek		0.40 m

- Brežina		0.50 - 1.00 m

- Berma                                                   0.25 m

- Vozišče		5.00 - 5.85 m

- Bankina		0.75 m

- Brežina		0.50 – 4.00 m

skupaj 					7.90 – 16.25 m

III.8.	Posebni pogoji

Rekonstrukcija ceste se izvede kot vzdrževalna dela v javno dobro. Pri sami izgradnji ceste se upošteva mnenje geomehanika na licu mesta, glede na obstoječe stanje spodnjega ustroja

.

- OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

IV.1.	Potek in problematika rešitve

Naročilo investitorja je bila priprava projekta IzN, na nivoju PZI. Projekt je bil izdelan pod številko 2004, avtorja podjetja Plan B d.o.o. iz Maribora. Odvodnja ceste se uredi z novimi drenažami, jarki se očistijo.

V krivinah smo tako upoštevali razširitve pri srečevanju osebnega vozila in avtobusa.

IV.2.	Spodnji ustroj

Obstoječo voziščno konstrukcijo sestavlja asfaltna utrditev v debelini od 6 do 8cm, pod asfaltno utrditvijo pa se nahaja peščeno prodni material v debelini od 25 do 55cm, ki je delno zameljen. Temeljna tla imamo glineno meljno zemljino, v debelini od 0 do 57cm. Zmerjena nosilnost na planumu temeljnih tal CBR je 3%.

V spodnji ustroj posegamo v razširitvah, kjer po izkopu uredimo kamnito posteljico s TD63, v debelini minimalno 30cm.

.

IV.3.	Zgornji ustroj

V območju razširitve se na utrjeno kamnito posteljico vgradi tampon TD32, v debelini 30cm. V območju obstoječe ceste, se asfalt zmelje na licu mesta in dosipa novi TD32, v debelini do 20cm.

Konstrukcija ceste na razširitvi:

| Debelina (cm( | Oznaka | Opomba |
| --- | --- | --- |
| 7 cm | AC16 surf B70/100, A3, Z3 | Obrabna plast |
| min 20 cm | TD32 | Novi tamponski drobljenec, tampon |
| min 30 cm | TD63 | Novi tamponski drobljencem, posteljica |
| 57 cm |  | Minimalna skupna debelina voziščne konstrukcije |

Konstrukcija ceste na obstoječem:

| Debelina (cm( | Oznaka | Opomba |
| --- | --- | --- |
| 7 cm | AC16 surf B70/100, A3, Z3 | Obrabna plast |
| min 20 cm | TD32 | Novi tamponski drobljenec, tampon |
|  |  | Obstoječ tampon |
| 27 cm |  | Minimalna skupna debelina voziščne konstrukcije |

IV.4.	Odvodnjavanje

Odvodnjavanje ceste se ohrani, to so prepusti in jarki, ki se dogradijo oziroma podaljšajo. Predvideno novo je samo drenaža in požiralniki v koritnicah.

Obstoječa odvodnja zadostuje in se tako samo obnovi (čiščenje in podaljšanje iztokov). Pokrovi vtočnih jaškov se zamenjajo in vgradijo z novimi AB prstani.

IV.5.	Križišča in priključki

Na obravnavanem območju se bodo izvedli novi priključki lokalnih cest, ki bodo namenjeni priključevanju na novo cesto. Vsi priključki cest se izvedejo s sestavljenim radijem 2:1:3, merodajni radij je 6m. Individualni hišni priključki se izvedejo z razširitvijo pod kotom 45o. Vsi priključki se izvedejo tako, da voda ne odteka na novo regionalno cesto.

IV.6.	Preglednost

Za določitev preglednostnega trikotnika smo upoštevali Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l.RS št.91), kjer 18. člen opredeljuje način določevanja preglednost ceste. Prav tako tudi Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l.RS št. 86/09), priloga 1.

Vsi priključki so ustrezno opremljeni z vertikalno signalizacijo, glede na zagotovitev preglednosti.

IV.7.	Ureditev in zaščita brežin

Zaradi razširitve ceste, bo prišlo do izvedbe nasipov in vkopov, ki jih bo potrebno kasneje urediti s zatravljenimi površinami. Brežine ob cesti se izvedejo v minimalnem naklonu 1:1,5 in se ustrezno humuzirajo in zatravijo. V območju iztokov, se brežine dodatno izvedejo z lomljencem v betonu.

IV.8.	Začasna deponija materialov

Pri izvajanju zemeljskih del bo prihajalo do viškov materiala, katere je potrebno deloma odlagati na parceli, deloma odvažat v trajno deponijo. Začasno odlaganje materiala, kot je humus, je dovoljeno, saj se bodo kasneje vgrajevali. Humus se bo porabil za humusiranje brežin vzdolž celotnega posega, izkopan tamponski material obstoječe ceste pa je uporaben za izgradnjo nasipov ceste. Viški materiala (zemljine) pa se razplanirajo na parceli ali porabijo na drugem gradbišču.

IV.9.	Odpadki na gradbišču

Ob graditvi ceste bo prišlo do odpadkov, katere je potrebno ustrezno odložiti. Odpadke kot so asfalt ipd, je potrebno reciklirati na licu mesta, ostale odpadke pa je potrebno odvažati v bližnjo deponijo komunalnih odpadkov.

IV.10.	Tehnologija gradnje

Po postavitvi gradbiščnih provizorijev in ureditvi gradbiščnih priključkov do skladišča z gradbenim materialom, se istočasno pristopi k pripravljalnim delom. Med ta dela prištevamo rušitev raznih ograj, odstranitev oziroma čiščenje trase, postavitev začasne prometne signalizacije ter zakoličba trase ceste. Dela se bodo morala izvajati etapno, kar pomeni, da se bo po zaključku določene faze dela (zemeljska dela, zaščite komunalnih vodov, robničenje, . . .), delna zapora ceste prestavila na naslednjo etapo. Dolžina posamezne etape je odvisna od vrste del, PLDP-ja in izbrane tehnologije. Po zaključku vseh etap, se pristopi k vgrajevanju in komprimiranju tampona na projektirano koto. Nato se lahko pristopi k asfaltiranju obrabnonosilnega sloja asfalta. Na koncu se postavi še vertikalna in horizontalna prometna signalizacija skupaj s prometno opremo.

IV.11.	Ureditev prometa v času gradnje

Promet se uredi z začasno prometno ureditvijo, ki mora zagotavljat stalno prevoznost. Elaborat o začasni prometni ureditvi in dovoljenje si uredi izvajalec del.

IV.12.	Objekti in zidovi

Niso predvideni.

IV.13.	Servisne površine, parkirišča

V sklopu načrta ni predvidenih servisnih površin in parkirišč.

IV.14.	Prometna signalizacija

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna signalizacija in oprema se predvidi za rang ceste izven naselja za pričakovano in računsko hitrost Vr=60 km/h.

IV.15.	Horizontalna signalizacija

Horizontalno signalizacijo tvorijo vzdolžne in prečne črte ter ostale označbe ob vozišču in ustrezno utrjenih površinah. Horizontalna signalizacija predstavlja skupaj z vertikalno celoto in je postavljena zato, da uporabniku ceste - vozniku, posreduje celotno informacijo za pravilno vožnjo in pravočasno ukrepanje pri spremembi smeri in hitrosti vožnje.

Talne označbe delimo v:

- ločilno črto na vozišču

- robni črti vozišča

- prečne črte

- puščice in

- ostale talne obeležbe

Barva talnih označb:

Vse črte in oznake so bele ter rumene barve. Vse črte morajo biti reflektirajoče (velja za ceste). Debelina nanosa barve mora znašati 300 mikronov suhega filma. Zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu materiala (barve) posuje površino z 250g/m2 steklenih kroglic (velja za ceste). Talne označbe se izvedejo z enokomponentno belo barvo, prvič takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti in drugič tri mesece po tem.

Dimenzije (glede na projektiran rang ceste):

- Širina črt na cesti je 10 cm – robna črta

- Širina BUS črte je 30 cm

- Širina prečnih črt je do 50 cm

Vrste črt:

- Neprekinjene ločilne črte prepovedujejo vozniku vožnjo po njej ali preko nje.

- Prekinjene vzdolžne črte so lahko ločilne prekinjene črte, opozorilne črte ter kratke in široke črte.

- Robnaa črta je prekinjena črta dolžine 5.0 m s prekinitvijo 5.0m,

- Stop črta je širine 0,50 m;

Lokacija talnih označb je razvidna iz priloženih gradbenih situacij v M1:500 oziroma 1:250.

IV.16.	Vertikalna signalizacija

Lastnosti materialov za prometne znake, oblika, barva dimenzije morajo biti v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah – tehnične specifikacije.

Barva prometnih znakov mora biti v skladu z JUS Z.S2.330 in Z.S2.313. Hrbtna stran znaka *-mora biti pobarvana s sivo barvo brez bleska

Materiali so lahko: aluminijeva pločevina, antikorozivno cinkano jeklo, poliester ojačan s steklenimi vlakni.

Vsi znaki morajo biti izdelani z ojačanim robom. Za vse znake mora biti zagotovljena nosilnost in stabilnost v vseh vremenskih pogojih (zagotovljena nosilnost in stabilnost pri obremenitvi z vetrom v I. coni vetra in obremenitvi s snegom). Temelje (glej detajl) se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo cementnih cevi dolžine 0,80 m in premera ( 50 cm.

Stebrički so dimenzije 51 mm. Višina postavitve znakov v območju pločnikov znaša 2.25 m, izven 1.50 m. Velikost znakov je odvisna od kategorije ceste. Skladno s Pravilnikom (Ur. l. RS št 46/2000) so vsi znaki razdeljeni v naslednje velikosti.

Cesta široka do 7m :

- Znaki na lokalni cesti so III. kategorije iz odsevne folije 1. vrste.

- Znaki na glavni cesti so I. kategorije iz odsevne folije 2. vrste.

- Velikost črk na kažipotni signalizaciji je 21 cm

Znaki za nevarnost imajo dolžino stranice:

- na glavni cesti			 90 cm;

- na lokalni cesti		 60 cm;

Znaki za izrecne odredbe so okrogli:

- na glavni cesti			( 60 cm;

- na lokalni cesti		( 40 cm;

Znaki za obvestila so sledeče oblike in dimenzij:

- kvadratne oblike:

- na glavni cesti		60 x 60 cm;

- pravokotni znaki:

- na glavni cesti		60 x 90 cm;

IV.18.	Oprema ceste

Smerniki niso predvideni, ker se zariše robna črta.

Priloga: Tabela znakov

- KOMUNALNI VODI

V.1.	Obstoječi vodi

Meteorna kanalizacija

Na celotnem obravnavanem odseku je delno urejena meteorna kanalizacija, ki je v funkciji. Obcestni jarki so vzdrževani, prepusti so pretočni.

Fekalna kanalizacija

Ne obstaja.

TK vod

Na območju se nahajajo zračni vodi TK omrežja, kakor tudi zemeljski vodi. Nekateri prečkajo cesto, nekateri pa potekajo vzdolž ceste.

Vodovod

Na krajših območjih vzdolž ceste ob desni strani poteka obstoječi vodovod.

Elektrika

Na območju potekajo zračni vodi, kakor tudi zemeljski vodi. Nekateri vodi prečkajo cesto, nekateri pa potekajo vzdolž ceste.

JR

Ne obstaja.

KRS

Poteka vzdolž ceste, na desni strani v bankini ali brežini.

Plinovod

Ne obstaja.

V.2.	Predvideni vodi

Meteorna kanalizacija

Na celotnem obravnavanem odseku se projektira obnova odvodnje ceste in zalednih vod. Glede na vrsto ceste, se vzame za izračun hidravlike jakost naliva 130l/s,ha, pogostost na 5 let. Predvidi se vgradnja nove drenaže, delno kanalizacije in podaljšanje prepustov. Prepusti preko ceste so fi60, priključki pa fi40. Lokacije le teh se ohranijo, ker že imajo izvedene jarke do vodotoka.

Fekalna kanalizacija

Ni predvidena.

TK vod

Za celotno območje se izvede zakoličba TK voda in zaščita obstoječih vodov v bližini ceste.  Novogradnja ni predvidena. Predvidi pa se lokalna prestavitev voda in prostostoječih omaric.

Vodovod

Vzdolž celotne trase se predvidijo zaščite cevovoda, ki se nahaja v razširjeni trasi ceste. Obstoječe kape in hidranti se izvedejo glede na novo niveleto oziroma se prestavijo. Po potrebi se cevovod lahko tudi prestavi, ker so globine neznane. Pred pričetkom del, izvajalec obvezno naroči zakoličbo trase vodovoda pri upravljalcu vodovoda. Po zakoličbi in izkopu ceste, se ugotovi dejansko stanje lege vodovoda. V popisu se predvidijo zaščite in morebitne prestavitve.

Elektrika NN in SN

Obvezna je zakoličba obstoječih vodov s strani  upravljalca elektro vodov. V popisu se predvidijo zaščite in morebitne prestavitve.

KRS

Obvezna je zakoličba obstoječih vodov s strani  upravljalca vodov. V popisu se predvidijo zaščite in morebitne prestavitve.

VI. KATASTRSKI ELABORAT

VII.1. Katastrski poseg

Območje zajeto v poseg je izgradnja ceste.

| GRADBENI POSEGI |
| --- |
| REKONSTRUKCIJA CESTE |
| k.o. VAJGEN |
| k.o. (št.) | poseg (m2) |
| 319/1 | 42,12 |
| 324/1 | 13910,24 |
| 316/3 | 58,03 |
| 303/3 | 41,28 |
| 303/4 | 104,5 |
| 303/2 | 33,8 |
| 304/4 | 9,41 |
| 302 | 9,21 |
| 289/4 | 23,5 |
| 279/1 | 15,04 |
| 279/5 | 27,02 |
| 279/3 | 10,68 |
| 280/2 | 28,69 |
| 256/4 | 15,61 |
| 262 | 50,65 |
| 331/1 | 36,51 |
| 235/3 | 80,22 |
| 344/2 | 3,33 |
| 264 | 250,22 |
| 324/2 | 402,3 |
| 274 | 282,22 |
| 273 | 248,17 |
| 276/1 | 16,84 |
| 276/3 | 31,58 |
| 276/2 | 50,1 |
| 278 | 7,44 |
| 294 | 48,83 |
| 329 | 104,15 |
| 301/1 | 532,75 |
| 299/1 | 203,37 |
| 322/10 | 176,15 |
| 322/2 | 30,26 |
| 321 | 13,01 |
| skupaj | 16897,23 |

| GRADBENI POSEGI |
| --- |
| REKONSTRUKCIJA CESTE |
| k.o. POLIČKI VRH |
| k.o. (št.) | poseg (m2) |
| 327/3 | 79,72 |
| 337/2 | 4,57 |
| skupaj | 84,29 |

IV. ZAKLJUČEK

IV.1  PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA

Za vse spremembe in eventuelna odstopanja od dokumentacije je potrebno ustrezno pisno soglasje investitorja in projektanta.

Pred pričetkom del po dokumentacije IzN, se izvede priglasitev del.

Sestavil:

Uroš Orož, d.i.g.

## Maribor, junij 2020